Załącznik nr 1 do SIWZ

Nr postępowania: 8/ZP/PGK/2023		          Strzeszów, dnia 08.05.2023 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa fabrycznie nowej koparki w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu’’

Strzeszów, maj 2023

- DANE ZAMAWIAJĄCEGO

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  Sp. z o.o. w Wiszni Małej, Strzeszów, ul. Lipowa 15,

55-114 Wisznia Mała, tel. 71 711 96 40; e-mail: bok@pgkwisznia.pl,

- NAZWA ZAMÓWIENIA:

„Dostawa fabrycznie nowej koparki w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu.”

- WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ CPV

| Kod | Nazwa |
| --- | --- |
| 43.26.00.00-3 | Koparki, czerparki i ładowarki, i maszyny górnicze |
| 43.26.10.00-0 | Koparki mechaniczne |
| 66.11.40.00-2 | usługi leasingu finansowego |

- OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej koparki w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu.

- Ogólny zakres  rzeczowy zamówienia.

- Fabrycznie nowa, obrotowa koparka kołowa,

- Rok produkcji: nie starsza niż 2022r.

- Silnik wysokoprężny,

- Rodzaj paliwa – olej napędowy,

- Wykonawca przeprowadzi szkolenie pracowników Zamawiającego z eksploatacji koparki.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiot zamówienia i  stan techniczny.

- Fabrycznie nowa, obrotowa koparka kołowa. Rok produkcji - nie starsza niż 2022 r.

- Gwarancja

- minimum 2 lata lub 4000 mth

- Silnik

- silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem i bezpośrednim wtryskiem paliwa;

- pojemność skokowa silnika min. 4500 cm3;

- Moc silnika min. 80 kW;

- zgodny z europejskim standardem emisji spalin poziom Stage V

- Układ hydrauliczny

- minimalna wydajność pompy hydraulicznej układu roboczego: 150 l/min;

- ciśnienie układu hydraulicznego, roboczego nie mniej niż 280 bar;

- Układ kierowniczy

Hydrauliczny z trzema trybami Pracy:

- 4 koła skrętne;

- 2 koła skrętne (przednia oś);

- tryb jazdy bokiem (tzw. tryb „kraba”)

- promień zawracania maksymalnie 4,2m

- Układ jezdny

- Napęd hydrostatyczny z napędem na cztery koła;

- Hydrauliczny, dwuobwodowy układ hamulcowy.

- Koła bliźniacze

- Wymiary

- Rozstaw osi do 2,7 m;

- Wysokość od podłoża do górnej krawędzi kabiny do 3 m;

- Szerokość transportowa maszyny do 2,45m;

- Promień zataczania przeciwwagi do 1,35m;

- Min. prześwit nad podłożem 290 mm;

- Ciężar maszyny 11-12 t

- Wyposażenie

- Niezależnie sterowane podpory z przodu maszyny;

- Lemiesz spycharkowy z tyłu maszyny;

- Wysięgnik 2 -częściowy typu TAB;

- Szybkozłącze hydrauliczne na ramieniu koparki z przejściami olejowymi eliminującymi konieczność podłączania węży, kompatybilne z głowicą obrotową renomowanego producenta która w przyszłości będzie dołożona do maszyny;

- Ruchome, obrotowe (na boki) ramię koparki w zakresie co najmniej 120 stopni;

- Łyżka do kopania o szerokości 35 cm bez zębów;

- Łyżka do kopania o szerokości 60 cm z zębami;

- Łyżka skarpowa hydraulicznie uchylna z dwoma siłownikami, o szerokości 150 cm;

- Widły do transportu palet – z mechaniczną regulacją szerokości rozstawu wideł;

- Błotniki wszystkich kół;

- Klimatyzacja kabiny;

- Kabina spełniająca normy bezpieczeństwa konstrukcji ROPS;

- System amortyzacji ramienia koparkowego;

- Szekla do podnoszenia na łączniku łyżki koparkowej;

- 4 zewnętrzne instalacje hydrauliczne: wysokiego przepływu (dwukierunkowa co najmniej 110 l/min), niskiego przepływu (dwukierunkowa co najmniej 50 l/min), szybkozłącza, narzędzi ręcznych (typu przecinarka, pompa szlamowa, młot ręczny, itp.);

- Komputer z wyświetlaczem, z polskim pakietem językowym, pozwalający na ustawianie parametrów pracy maszyny, diagnostykę oraz programowanie dodatkowych narzędzi takich jak np.: młot hydrauliczny. Możliwość zaprogramowania i zapamiętania ustawień parametrów działania układu hydraulicznego dla co najmniej czterech operatorów;

- System umożliwiający zachowanie kierunku obrotów kierownicy zgodnego z kierunkiem skrętu kół niezależnie od kierunku jazdy (przód/tył) i położenia nadwozia;

- Światła robocze w technologii LED (min 2x na ramieniu, 2x na kabinie z przodu, 2x na kabinie z tyłu, 2x na kabinie z boku);

- Fabryczny immobiliser;

- Sterowanie dżojstikami;

- Pneumatycznie regulowany fotel operatora;

- Zawory bezpieczeństwa (zamki hydrauliczne) na siłownikach ramienia;

- Kamera cofania z monitorem min. 7 cali;

- Układ centralnego smarowania z możliwością zmian dawkowania smarowania;

- Światło ostrzegawcze (kogut) w kolorze pomarańczowym wykonane w technologii LED;

- Gaśnica;

- Trójkąt ostrzegawczy;

- Apteczka;

- Smarownica o pojemności minimum 1 kg;

- Zasięgi i parametry robocze

- Max. zasięg kopania na poziomie gruntu - co najmniej 750 cm;

- Max. głębokość kopania – co najmniej 415 cm;

- Siła zrywania łyżki – co najmniej 40 kN;

- Siła odrywania łyżki – co najmniej 60 kN;

- Maksymalna prędkość jazdy co najmniej 35 km/h

- INFORMACJE DODATKOWE

          - Koparka kołowa spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po
drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu
Drogowym.

          - Do odbioru kompletnej koparki kołowej Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć
Zamawiającemu wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumenty
wymienione poniżej, sporządzone w języku polskim, tj.:
a) kartę gwarancyjną koparki kołowej wraz z opisem warunków gwarancji, zawierającą
m.in. informacje o zakresie i częstotliwości wymaganych przeglądów,
b) deklarację zgodności CE,
c) dokumentację techniczno-ruchową / instrukcję eksploatacji,
f) pisemne zapewnienie gwaranta o utrzymaniu gwarancji na koparkę kołową
w przypadku zamontowania w pojeździe w okresie trwania gwarancji urządzeń
pomiarowych systemu monitoringu w technologii GPS.